## Slide 1: Lærerveiledning
Kompetansemål
Naturfag:
vurdere og lage programmer som modellerer naturfaglige fenomener
utforske og gjøre rede for sammenhenger mellom kjemiske bindinger og egenskaper til ulike stoffer
Matematikk 1T:
formulere og løse problemer ved hjelp av algoritmisk tenkning, ulike problemløsingsstrategier, digitale verktøy og programmering
Materialer:
Micro:bit med batteripakke, LED-pære/buzzer og motstander
Papp, limpistol, saks, tape, avispapir, aluminiumsfolie ++
TIPS!
Tanken er at elevene kan bruke aluminiumsfolie som leder, som brytes når døra åpnes, og da bryter kretsen. Denne oppgaven kan løses på andre måter også, så det er fint å ikke forklare denne løsningen før elevene har fått tenkt grundig på egen hånd.
Løsningsforslag programmering
Her er det antatt at micro:biten er koblet opp med aluminiumsfolie og en liten motstand fra 3V til P0, og en motstand og en LED-pære i serie mellom P1 og GND. Da må micro:biten monteres slik at aluminiumsfolien brytes når døra åpnes, for da brytes kretsen, og det kommer ingen spenning eller strøm til P0. Da vil micro:biten sende et signal ut på P1, slik at det går strøm i kretsen gjennom LED-pæra, og den lyser. Det går fint an å bruke en buzzer i stedet for en LED-pære, elle noe annet som kan varsle om innbruddet.